## Slide 1: Weerstation
Jannes Breusegem en Lukas Verschraegen 2ELO

## Slide 2: Inleiding
Weerstation
  Temperatuursensor
  Druksensor
  Windmeter
  Communicatie: LoRa
Microcontroller
  Ttgo LoRa/OLED module ESP32
Programmeertaal
  Micropython

## Slide 3: OLED
SSD1306 OLED display
I2C
Resolutie 128 x 64
Display gemeten waarde
  Temperatuur
  Druk
  Windsnelheid

## Slide 4: Temperatuursensor
BMP280
  Temperatuur
  Barometrische druk
I2C
Nauwkeurigheid
  Afwijking van ±1 hPa
  Afwijking van ±1.0°C

## Slide 5: LoRa
LoRa?
  Lange afstanden
  Laag energieverbruik
  Kleine hoeveelheid data
SX1276
Frequentie: 868 MHz
  Vrije frequentie voor Europa
  433 MHz (Azië), 915 Mhz (Amerika)
SPI

## Slide 6: I2C
BMP280
  Adres 0x76
  In te stellen SD0 en CSB
OLED display
  Adres 0x3C
  Instellingen → fabrikant
  Rst pin hoog
Declaratie
  BMP: i2c = I2C(0,scl = Pin(22), sda = Pin(21))
  OLED: i2c = I2C(0,scl = Pin(15), sda = Pin(4))

## Slide 7: I2C
Bij meting probleem ondervonden
  Pinmetingen = boot pin
BMP library
  Data per 8 bits
  4 keer bitshift rechts
  Raw = ((msb << 16) | (lsb << 8) | xlsb) >> 4

## Slide 8: Windmeter
RS485 omzetten via MAXRS485
  Tot 1200 meter
  9600 baud  hoe lager, hoe groter de zendafstand
  Tot 35 Mbps @ 12 m (redelijk snel)
Half duplex
  1 op pin  sturen
  0 op pin ontvangen
Receiver output enable/driver output enable verbinden (rts)
  Data = bytes([0x01, 0x03, 0x00, 0x16, 0x00, 0x01, 0x65, 0xCE])
  ComPort.read(8)
inquiry frame/answer frame
  A = negatief
  B = positief
Verbinding A en B